MPO/MTP适配器面板资料

产品简介：

适配器板为MPO 连接器提供快速有效的端口管理，可实现MPO连接器连接管理，与高密度熔纤配线架配套使用，该面板与现场安装接头协同使用，或用于预装接头的光缆直接从设备向互连硬件布线的应用。

产品应用：

- MPO连接器连接管理

- 用来实现主配线区（MDA）与水平配线区（HDA）内设备间的连接

- 广泛应用于ODF（光纤配线架），FTTD（光纤到桌面），局域网，10G/40G/100G高密度数据中心等

产品特点：

- 高密度端口管理，单个适配器板可配置6个MPO/MTP适配器端口

- 清晰的连接器编码标记

- 结构灵活，适配器端口配置可灵活选择

- 适用各种型号工业标准适配器的设计

- 卡扣式安装，方便施工

- 严格测试，保证质量

- 易于升级到40/100G 网络而不改变光纤管理架构

- 满足TIA/EIA 604-5-D-2007，IEC 61754-7-2008 系列标准

技术规格

- 颜色：黑色

- 面板材质：ABS塑料

- 插损：≤0.2dB

- 工作温度：-30℃-70℃

产品订购信息：

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL- | MPO | P | 0 | SM | MPO |
|  |  |  | 6 | OM3 | LC |
|  |  |  | 12 | 0M4 | SC |
|  |  |  |  | OM5 | … |
| TL-MPO-P-6-SM-LC 第1位代表TARLUZ态路通信，第2位代表与MPO光纤配线架配套使用，第3位代表面板，第4位代表适配器个数，第5位和第6位代表适配器类型 |